Паспорт

Кронштейн запасного колеса для УАЗ-3151 «Хантер» и его модификации

- Снимаем бампер.

- Откручиваем штатные болты и подкладываем проставку.

- Устанавливаем кронштейн.

- Монтируем  ответную часть с регулируемой тягой на место штатного кронштейна запасного колеса.

- Предполагаемые места крепления калитки обклеиваем малярным скотчем, что бы не повредить краску автомобиля. Навешиваем калитку на кронштейн и прикладываем к кузову. Выставляем трубу калитки параллельно уплотнителю стекла.

- Установочное кольцо не выбрасывать до окончания установки кронштейна запасного колеса.

Установочное кольцо

- Сверлим 3 отверстия в кузове, используя кронштейн крепления к кузову как кондуктор. 4-е отверстие размечаем с помощью маркера. Снимаем калитку и просверливаем отверстие в намеченном месте. Крепим с помощью болтов и гаек кронштейн к кузову через ответную пластину.

- После монтажа кронштейна удалить установочное кольцо с помощью отвертки.

Регулировка кронштейна запасного колеса.

Закрываем дверь и проверяем зазор между ответной частью кронштейна и резиновым отбойником.  Идеальное положение – когда при закрытой двери отбойник плотно прижат к ответной части, а дверь закрывается без усилий.

Если остается зазор, необходимо укоротить регулируемую тягу повернув её на несколько оборотов. После чего снова проверить результат, закрыв дверь. В случае  если кронштейн мешает закрытию двери (зазор отсутствует, а дверь ещё не закрыта)- провести обратную операцию.

По окончанию регулировки  затяните болты  оставшиеся не зажатыми. Проверьте результат, закрыв дверь.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Поперечина багажника полностью укомплектована и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _________________  Дата продажи ___________________

Штамп ОТК __________________  Штамп магазина _________________

644073 г. Омск, ул. Электрификаторов, 17

тел/факс (3812) 218-160, 8-983-620-15-24

www.уникар.рф      unicar-omsk@mail.ru