Паспорт

Кронштейн запасного колеса для а/м УАЗ 3163«Патриот»

- Снимаем запасное колесо, штатный кронштейн запасного колеса и задний правый фонарь.

- Монтируем  ответную часть с регулируемой тягой на место штатного кронштейна запасного колеса.

- Монтируем штатный кронштейн запасного колеса на наш кронштейн запасного колеса.

- Заклеиваем места крепления кронштейна к кузову малярным скотчем.

- Приклеиваем с помощью скотча шаблоны для сверления отверстий (в комплекте).

- Накернить центры отверстий, после чего просверлить отверстия диаметром 11мм.

- Соединяем регулируемую тягу с кронштейном , вставив болт, наживляя гайку.

- Раскручиваем регулируемую тягу до момента, пока просверленные отверстия не совпадут с отверстиями на кронштейнах.

- Крепим с помощью болтов и гаек кронштейн к кузову через ответные пластины.

- Протягиваем все болты.

- Устанавливаем фонарь на место.

Регулировка кронштейна запасного колеса.

Закрываем дверь и проверяем зазор между ответной частью кронштейна и резиновыми отбойниками.  Идеальное положение , если при закрытой двери отбойники плотно прижаты к ответной части, а дверь закрывается без усилий.

Если остается зазор, необходимо укоротить регулируемую тягу, повернув её на несколько оборотов. После чего снова проверить результат, закрыв дверь. В случае  если кронштейн мешает закрытию двери (зазор отсутствует, а дверь ещё не закрыта), провести обратную операцию.

По окончании регулировки  затяните болты,  оставшиеся не затянутыми. Проверьте результат, закрыв дверь.